渝（铜）环准〔2024〕18号

重庆丽彩特新材料科技有限公司：

你公司新型建筑材料研发、汽车电子用工程塑料生产项目(一期)（项目代码：2018-500151-29-03-051396）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆泓景环保工程有限责任公司（社会信用代码：915001077935249542）编写的该项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

- 项目的主要建设内容：项目位于重庆市铜梁区大庙镇金桂大道西段7号（重庆市铜梁高新区大庙片区），建设性质为新建。拟建项目车间面积为17384.39平方米，研发楼面积为3274.68平方米，倒班楼等建筑面积2757.96平方米。购置破碎机、磨粉机、挤出机、吹膜机等生产加工设备，购入AS颗粒、PP成品料、PE成品料、PC成品料、ABS树脂等塑料、高分子原材料，通过添加助剂、玻纤等辅料，增强塑料产品的物理性能和抗冲击性能，建成后形成年产1.5万吨工程塑料及色母粒产能。配套建设供配电、给排水、消防、绿化、道路等辅助设施。拟建项目总投资40000万元，其中环保投资122万元；劳动定员50人；实行三班制运营，每班8小时，年生产天数300天。

- 项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。拆包、投料、混料均在密闭混料间进行，产生的粉尘经负压收集后经由布袋除尘器处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）后，通过15m高排气筒（1#）排放；造粒、挤出、流延等工序产生的有机废气经集气罩收集后，由“水喷淋+静电除油+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，经15m高排气筒（2#）排放；减少无组织废气排放，厂区内挥发性有机物无组织排放应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别限值要求，厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃等执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

- 严格落实水污染防治措施。项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水不含工艺废水，主要为喷淋塔定期排水。喷淋塔废水经隔油预处理后，同生活污水一起经拟建生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准后入市政污水管网，经大庙工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入小安溪。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期通过采取基础减振、建筑隔声、绿化降噪、消声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。　　　　拟建项目产生的危险废物主要包括废油、废机油及废机油桶、废过滤棉、废活性炭等，分类收集，暂存于危废暂存间，定期交有危险废物处理资质的单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）进行转移。拟建项目一般工业固废包括除尘器下灰、废包装袋、废边角料、不合格品等，废包装袋统一收集后外售物资回收单位进行处理，除尘器下灰、废边角料、不合格品等回用于生产线。

（五）严格落实环境风险防范措施。认真落实《报告表》中提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。。

（六）严格执行排污总量控制。拟建项目污染物总量控制建议指标为：废水中化学需氧量、氨氮的排放总量分别为0.13吨/年、0.01吨/年；废气污染物非甲烷总烃排放量为0.741吨/年。

（七）按技术规范规整排污口，其中废气排放口应按规范设置监测平台，废水排放口设流量计。

（八）建立健全环境保护管理机构和制度，加强运营期的环境管理与监测工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并通过网站或其他公众便于知晓的方式依法向社会公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报生态环境部门，公示期满 5 个工作日内，应登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台，填报验收等相关信息。纳入排污许可证管理的企业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

四、该项目的内容、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目的运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市铜梁区生态环境局

2024年4月16日